О переключении охраняемых жилых домов (помещений) физических лиц на волоконно-оптические линии связи

В 2011 году начато подключение абонентов РУП «Белтелеком» пс технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть). Данная технология была отработана на пилотных зонах  с участием различных производителей и в 2013-2015 г.г. будет являться приоритетной технологией доступа, используемой на сетях РУП «Белтелеком».

При подключении абонентов волоконно-оптический кабель прокладывается непосредственно до мест установки оконечного абонентского оборудования. Такая технология будет применяться не только при  строительстве новых сетей доступа, но и при модернизации существующих, в том  числе при закрытии АТС координатного типа на городских сетях электросвязи. Основной целью обновления уже существующих сетей доступа является, прежде всего, необходимость улучшения качества и перечня предоставляемых услуг за счёт переключения существующих абонентов широкополосного доступа.

В связи с существенным отличием способа передачи информации по медным линиям связи и технологии GPON, использование существующего охранного оборудования без его модернизации либо замены не представляется возможным.

С целью удешевления стоимости переключения охраняемых объектов и жилых домов (помещений) физических лиц при замене медных линий на оптические, производителями наряду с приборами приёмно-контрольными охранными  (далее  - ППКО), работающими в сетях GPON, разработаны и изготавливаются модули сопряжения, позволяющие подключать существующий на объектах и квартирах парк приборов к новой сети.

Вместе  с тем, использование таких модулей сопряжения не всегда представляется возможным. Если в жилом помещении установлен приёмно-контрольный прибор с маломощным источником питания и аккумуляторной батареей ёмкостью менее 7 А/ч, потребуется установка дополнительного блока питания для резервирования электропитания оптического модема, устанавливаемого РУП «Белтелеком» для оказания услуг связи. При таком варианте целесообразно рассматривать замену ППКО на новый, так как суммарная стоимость модуля сопряжения и дополнительного блока питания может приблизиться к стоимости нового ППКО.

Ежемесячная стоимость охранных услуг для юридических и физических лиц не зависит от технологии подключения (проводная связь, GSM, GPON, радиоканал) и составляет для жилых домов 70000 рублей в месяц.

Розничные цены на охранное оборудование для работы в сетях GPON по состоянию на февраль 2016 года составляют:

модуль сопряжения «МПИ Ethernet»  	                  - 678 300 рублей;

модуль cопряжения «Аларм ППК  Ethernet»            -  720 000 рублей;

ППКО «Аларм-10»	-  1 600 000 рублей;

При переоснащении ранее охраняемых жилых домов (помещений), вызванных переключением на  GPON, предлагается рассрочка сроком до 12 месяцев на технические средства охраны и наладочные работы по их установке.

В случае необходимости, возможно переключение охраняемых жилых домов (помещений) с использованием GSM каналов связи. Розничные цены на необходимое в этом случае оборудование по состоянию на февраль 2016 года составляют:

«Аларм GSM-3»                                                     -1 700 000 рублей;

«МПИ-GSM  выносной»	- 1 610 300 рублей;

Более подробную информацию о дате проведения работ, типе и стоимости территориального подразделения охраны, либо по телефонам, указанным в договоре на оказание охранных услуг.